### MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA QUADRAS DE ESPORTE E.M.E.B DOM ANSELMO PIETRULLA

LOCAL: Rua Carlos Chagas, 700 – Capivari de Baixo/SC

ÁREA: 1.830,48m²

O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem por objetivo estabelecer normas para execução dos serviços descritos neste instrumento, bem como especificar materiais, equipamentos e acessórios a serem aplicados na REFORMA QUADRAS DE ESPORTE E.M.E.B DOM ANSELMO PIETRULLA, localizada na Rua Carlos Chagas, 700  - Bairro Santa Lúcia, no município de CAPIVARI DE BAIXO – SC.

DISPOSIÇÕES GERAIS

As execuções de todos os serviços contratados obedecerão rigorosamente às normas em vigor da ABNT, às especificações dos projetos.

Os serviços e obras serão realizados em observância aos desenhos do projeto construtivo, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências contidas neste memorial de especificações técnicas sem prejuízo das exigências contidas nas demais normas pertinentes a cada serviço ou etapa da obra.

Em caso de dúvida, a Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo sempre deverá ser consultada. No transcurso da execução da obra quaisquer modificações somente poderão ser efetuadas após a prévia autorização da fiscalização.

Cabe a fiscalização verificar o cumprimento das especificações, sem que com isso reduzir de maneira alguma as responsabilidades da empresa contratada.

Competirá à empresa contratada a utilização obrigatória de equipamentos de segurança no trabalho que se fizerem necessários, podendo ser paralisados os trabalhos se não o fizerem.

A mão de obra a empregar será de primeira qualidade e acabamento esmerado.

A contratada será obrigada a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, recolhendo as taxas e emolumentos, de acordo com  regulamentos de postura

referente à obra e a segurança pública. A contratada deverá providenciar o registro de sua responsabilidade técnica junto ao CREA-SC e entregar à fiscalização em até 03 dias após assinatura  da Ordem de Serviço e antes de iniciar os serviços.

A contratada deverá disponibilizar o Diário de Obras no local para fiscalização.

Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer trabalho que não satisfaça as condições contratuais.

Caberá também a empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, ferramentas, equipamento, maquinário, etc., necessários para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com segurança e qualidade. A contratada se obriga ao rigoroso cumprimento das exigências quanto à implantação do canteiro de obras, estando de acordo com as Normas de Medicina do Trabalho. Fica ainda responsável pelo fornecimento e manutenção do uso pelos operários de equipamento de proteção individual estabelecidos em Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, luvas e mangas de proteção, botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, máscaras, avental de raspa de couro e outros que se fizerem necessários.

A Contratada deverá manter, no escritório da obra, em lugar de fácil acesso pela Fiscalização, cópia dos projetos, ART e diário de obras.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverão ser executados os serviços de retirada das telhas da cobertura da quadra de esportes e da estrutura e telhamento do depósito de educação física

Caberá á empresa contratada o cuidado necessário para preservar a estrutura existente da edificação, principalmente da estrutura metálica que será mantida e demais elementos, evitando ao máximo a degradação dos mesmos durante os serviços de demolição.

COBERTURA

O projeto de telhamento obedecerá à MB-5 e MB-11/ABNT, no que for aplicável a cada caso.  Serão substituídas todas as peças que estão danificadas.

No depósito da quadra de esportes, será executada estrutura e telhamento novos. A instalação de forro, meia cana e acessórios, constará da retirada de todo o forro, meia cana, estrutura de sustentação e demais elementos que se fizerem necessários, O forro de PVC parede dupla, serão fixados sobre estrutura de sustentação  de madeira de primeira qualidade, com espaçamentos de guias de no máximo 40cm. As guias serão fixadas em alinhamento específico, garantindo o perfeito nivelamento e resistência de todo o sistema.

Todas as calhas deverão ser de alumínio de tamanho compatível, sendo no mínimo 40 cm. Os rufos e arremates deverão ser em chapa de alumínio a combinar com a fiscalização.

As calhas para beiral em alumínio deverão ser substituídas em toda a extensão da cobertura da quadra, inclusive os condutores em pvc que deverão ser devidamente fixados.

PAREDES PAINÉIS E ESQUADRIAS

Deverá ser executado parede em alvenaria, rebocada e pintada no acesso a quadra com portão de ferro  em chapa galvanizada. Será substituído também o portão de acesso da ala da educação infantil para a quadra de esportes e o portão da subestação locado na quadra frontal da edificação.

REVESTIMENTOS

O revestimento será massa única, que será iniciada após a completa pega entre a alvenaria e o chapisco. Será usada argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:4:12 com espessura de 15 a 20mm. A areia a ser utilizada deverá ser lavada e de 1ª qualidade. A massa deverá ser desempenada até que apresente um aspecto uniforme.

Os revestimentos cerâmicos serão de primeira qualidade, assentados com argamassa colante, devidamente rejuntados de cor e tamanho a ser definido pela fiscalização.

Será executado grampeamento de trincas em paredes na parede da biblioteca, com a recomposição do reboco e execução das juntas de dilatação com mastique.

PAVIMENTAÇÕES

O piso cerâmico deverá ser antiderrapante, classe "A" PEI-4 aplicado nas áreas do depósito da quadra de esportes,  com dimensões 45x45cm ou definidas pela fiscalização, devendo ser apresentada amostra para a liberação. Será assentado com argamassa colante, com juntas de 0,5cm uniformes, e perfeitamente rejuntados. Deverá ser executado rodapé cerâmico 7cm com argamassa colante.

A superfície das peças deverá estar perfeitamente limpa, desempenada, sem imperfeições, sem excessos de umidade, antes da execução do pavimento.

Antes de iniciar o assentamento das peças, deverá ser executado o alinhamento através de linhas de referência, régua, nível, para a cota referida ao nível da guia resulte a seção transversal correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto. O nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de régua de madeira, acertando o nível dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua.  De imediato ao assentamento das peças, deve ser feito o acerto das juntas, igualando as distâncias entre elas.

O rejuntamento das peças deverá ser executado com areia.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

A instalação elétrica deverá ser executada de acordo com os projetos, as Normas da ABNT e Normas da Concessionária local, em consonância com as Normas de execução.

As instalações elétricas deverão ser executadas conforme projeto, com bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arranjados em posição e firmemente presos às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

Só deverão ser empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis, sendo sempre de 1ª qualidade e reconhecida procedência.

O aterramento deverá ser executado por meio de haste de terra de cobre 5/8" e 3m de comprimento, distante entre elas de 3m, interligados por meio de cabo de cobre nu enterrado a 60 cm. A resistência de aterramento não deverá ultrapassar a 10 OHMS em qualquer época do ano.

PINTURA

Deverá receber pintura acrílica os muros internos das quadras, sala do deposito da quadra.

O piso das quadras deverão receber pintura em tinta especifica para piso, auto resistente, específica para quadras esportivas, com três demãos ou até o perfeito cobrimento.

Deverá ser feita limpeza criteriosa e raspagem da pintura antiga, antes do início dos serviços de pintura das quadras.

As tintas serão de primeira linha e deverão ter aprovação da fiscalização.

Deverá ser obedecido o projeto apresentado, com pintura colorida em toda a superfície da quadra e as faixas de demarcação, conforme regulamento do esporte. Na quadra frontal da escola deverá ser pintado os desenhos estabelecidos no projeto para a prática da educação infantil.

As superfícies deverão ser corrigidas de todo e qualquer defeito de revestimento, limpas e lixadas. Deverão ser dadas tantas demãos quantas necessárias até o perfeito recobrimento

LIMPEZA FINAL

A obra deverá ser entregue limpa e desimpedida de entulhos, com todas as instalações em perfeito estado de funcionamento.

OBSERVAÇÕES

Os itens que não foram especificados no presente memorial deverão ter prévia consulta à fiscalização da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo.

Capivari de Baixo (SC), Junho de 2017.